石棉县公立医院集团

智能人证核验系统询价采购邀请函

各潜在供应商：

石棉县公立医院集团拟采用询价方式采购一套智能人证核验系统，遵循公平、公正、公开的原则，现面向社会公示，邀请合格供应商参加本次采购活动。

- 项目名称

智能人证核验系统询价采购项目

- 产品要求及限价

| 产品名称 | 数量 | 品牌型号 | 采购限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能人证核验系统 | 1套 | 京威盛JWS-1033PRO | 0.5万元 |

三、采购方式及中选原则：询价采购，即符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定供应商。

四、供应商应具备的资格条件

（一）具有独立承担民事责任的能力。

（二）具备信息化设备或办公设备的经营资格。

（三）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有违法记录。

（四）本项目不接受联合体投标。

五、参询要求：凡具备以上资格条件、且满足本项目所有采购要求的供应商均可参加本次采购活动。有意参加本次采购项目的供应商请于2024年4月26日 13：00以前，按询价通知书的要求将所需材料和报价单分别进行密封，密封袋上需盖公司鲜章，交石棉县人民医院信息科（门诊楼6楼）。

六、询价时间、地点、要求：2024年4月26日14时00分，石棉县人民医院信息科，供应商无须到现场参会。

七、采购人联系人及联系电话：

采 购 人：石棉县公立医院集团

地  址：石棉县人民路11号

联 系 人：吴老师

联系电话：0835-8866217

2024年4月22日

石棉县公立医院集团

询 价 通 知 书

一、适用范围：

本询价通知书仅适用于本次询价活动中所叙述项目的采购。

二、采购要求：

（一）产品要求及限价

| 产品名称 | 数量 | 品牌型号 | 采购限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能人证核验系统 | 1套 | 京威盛JWS-1033PRO | 0.5万元 |

- 产品参数要求：

| 主要功能: 支持孕产妇人证比对核验 |
| --- |
| 部件 | 硬件技术参数 |
| 显示器 | ≥8英寸竖屏，分辨率：800*1280，电容式触控屏 |
| 处理器 | 至少满足8核 2.0GHz或以上 |
| 存储器 | 4GB+64GB或以上 |
| 核心芯片 | 投标人或制造商提供的医保业务综合服务终端使用的核心芯片为中国地区品牌优先(包含中国大陆，中国台湾，中国香港等)。 |
| 操作系统 | Android 9.0或以上 |
| 网络 | WIFI:2.4G/5G双频，通过3G/4G网络专线或GRE方式接入医保业务区网络 |
| 人脸识别 | 基于 3D 结构光摄像头 具备人脸识别功能并能通过人脸识别确认用户身份 |
| 蓝牙 | 4.2频率范围：2400-2483.5MHz；发射功率：≤20dBm（EIRP） |
| 身份证读取模块 | 基于身份证识读身份信息，该模块须集成到医保业务综合服务终端，支持读取二代身份证。 |
| 二维码识读 | 传感器；支持码制：符合国际、国内通用二维码标准识读精度：一维码≥5mil；二维码≥7.5mil； |
| 加密安全 | 内置国家密码管理部门核准硬件密码技术加固安全模块，终端部件防拆 |
| 电源适配器 | 12V 3A，工作电压范围：AC110V～220V；工作频率 50~60Hz |
| 喇叭模块 | 50cm 距离响度不低于 83dB，且谐波失真<10% |
| GPS上送 | 具备地理位置信息获取和上送能力，应对地理位置信息进行有效保护，防止被篡改。 |
| 扩展接口 | 网口*1；USB*3；电源口*1 |
| 防盗设计 | 须具备防盗锁孔设计，保障设备安全性 |
| 升降支架 | 须具备支架升降，高度可调节功能。提供产品彩页 |
| 需提供的产品认证证书 | 国家医保局CHS认证机构检测《医保业务综合服务终端检测报告证书》 ROHS认证、3C认证、SRRC核准认证、CTA许可证。 |
| 部件 | 软件技术参数 |
| 人证比对 | 支持二代身份证信息读取；支持对接公安部人脸库，刷脸获取刷脸人信息，然后进行人证比对。 |
| 终端软件 | 人性化提示，孕妇可根据屏幕提示和语音进行刷脸等操作 |
| 工作站客户端软件 | 人证对比客户端软件，查看和监控人证对比过程和结果 |
| 管理平台软件 | 统计刷脸明细报表，支持导出；追溯孕妇从入院分娩到出生证签发的全过程人证核验信息；查询时间段内人证核验信息等。支持对人证核验终端设备管理。 |

三、供应商须提供以下资格材料：

（一）提供校验期内的营业执照，并且经营范围必须具备信息化设备或办公设备的经营资格。（提供正本或副本的复印件）

（二）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有违法记录的书面声明（提供承诺函）。

（三）法定代表人授权书（原件），法定代表人和授权代表的身份证（复印件）。（法人本人参加的提供法人身份证复印件即可）

备注：以上要求提供的资格证明材料必须加盖供应商鲜章。

四、询价采购费用：无论询价采购的结果如何，供应商自行承担所有与参加询价有关的全部费用。

五、询价通知书：

（一）询价通知书是采购人用以阐明所需提供的产品、询价采购的程序和评定成交供应商的标准、合同主要条款等内容的文件。

（二）供应商应详细阅读询价通知书的全部内容，并实质性响应询价通知书的要求。

（三）供应商对询价通知书有任何异议的均应在递交响应文件截止时间1天前向采购人提出，在规定时间内未提出异议的视为完全认同本询价通知书的要求。

# 六、询价程序

（一）询价小组及专家组成：询价小组由3人组成。

（二）询价组织：询价工作由采购人负责组织，具体询价事务由依法组建的询价小组负责。询价小组所有成员集中进行询价，并给予所有参加询价的供应商平等的询价机会。

（三）询价程序：

1.在供应商递交响应文件截止时间结束后，采购人组织询价小组对递交响应文件的供应商进行资格审查。

2. 询价小组资格审查结束后，确定符合询价资格的供应商名单。

3.通过资格审查的供应商不足三家的，本次询价采购活动终止。

4.通过审查的供应商由采购监督确认“报价表”密封情况后提交询价小组评审。

### （四）评定成交的标准

1.询价小组按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定供应商。

2.供应商报价相同的，由询价小组在监督人员的监督下，以抽签方式确定成交供应商。

七、合同主要条款

由双方协商确定。

八、要求
    （一）供应商的报价为一次性报价，报价包含税金、运输费、安装费、人工费等全部费用，且不得超过采购限价，否则视为无效报价。

（二）响应文件（含资质材料及报价单）1份并分别密封完好。
九、售后要求

- 履约时间：在接到成交通知书之日起，7日内完成供货及安装。

（二）质保期：不低于一年。质保期内，非人为损坏的所有维修费和零部件费用均由供货方自行承担。
    十、备注说明

商家提供的参询信息和资料必须真实可靠，一旦发现有弄虚作假现象，除取消本次参询资格外，还将列入医院黑名单，终止与我院的所有合作往来业务。

石棉县公立医院集团

2024年4月22日